## Slide 1
МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И РАССТАНОВКИ СТУЛЬЕВ
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ
V46.170.967
Notes: 1

## Slide 2
Notes: 2

## Slide 3
Решаемая задача
Автоматизация ежедневного рутинного физического труда

## Slide 4
Актуальность моего проекта
Человек все еще выполняет много физического труда
Изучение основных технологий автономной мобильной робототехники
Notes: Задача практическая Задачи перед роботом реальные Задачи робота: Навигация и функционал

## Slide 5
Цель проекта
Создать мобильного автономного робота, который будет расставлять стулья в актовом зале в соответствии с планом.
Актовый зал нашей школы, в котором часто необходимо переставлять мебель для проведения различных мероприятий

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Собрать шасси робота
Разработать и создать механизм подъёма и опускания стула
Отработать алгоритмы автономного передвижения робота и перемещения стула
Разработка сценария работы робота

## Slide 7
Аналоги
Робот-пылесос – это хороший пример робота, у которого качественно отработан алгоритм свободного (не по заданной траектории) передвижения по разным помещениям
Складской робот «Амазон» и робот погрузчик на автопарковке – это хорошие примеры роботов с механизмом подъёма и передвижения по заданной траектории
Notes: Робот пылесос хорошо ездит в помещении а амазон поднимает класс

## Slide 8
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Полностью автономная работа
Достаточная манёвренность шасси между столами и стульями в актовом зале
Грузоподъёмность до 8 кг
Стабильная робота механизма подъёма

## Slide 9
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Linux, ROS, ESP32, I2C драйверы
4 коллекторных мотор-редуктора;
2 драйвера моторов;
4 спаренных омни-колеса
2 шт. аккумулятора 12 В,
3000 mAh каждый
Предполагаемый запас хода около 1.5 часа
8 моторов
для подъёмного механизма
грузоподъёмность 8 кг
Концевики для гарантированного останова механизма подъёма

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРКИ И ИСПЫТАНИЙ
Подтверждена:
Оптимальные габариты шасси
Выявлена необходимость:
Большей грузоподъёмности

## Slide 11
Структурная схема
Два мотора
первой стойки
Два мотора
второй стойки
Два мотора
третьей стойки
Два мотора
четвёртой стойки
L298P
L298P
ESP32
Драйвера
TETRIX
8 кнопок концевиков
SDA SCL
Моторы
Шасси
I2C
LINUX/ROS
rosserial
Видеокамера
Смартфон андроид
Bluetooth
Lidar
Notes: На структурной схеме показаны основные элементы моего робота, видеокамера для работы с машинным зрением подключена к компьютеру с фреймворком рос, подключена ардуино мега, в роботе драйвера L298P для подъема и драйвера TETRIX для моторов шасси и ультразвуковые датчики для предотвращения столкновений

## Slide 12
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Notes: По сигналу с видеокамеры робот распознает стул и принимает решение как к нему подъехать, поднимает стул и везет в соответствии с заданной схемой расстановки
12

## Slide 13: Вариант расстановки лекционный:
вариант расстановки «круг»:
Пример смены расстановки

## Slide 14: Алгоритм работы
Построение карты с помощью лидара и программных средств ROS
Загрузка в компьютер конфигурационных файлов расстановки стульев
Активация необходимой конфигурации, например, “круг” со смартфона
Используя лидар, объезд вокруг зала по заданной траектории, например, “змейка”
Определение стульев с помощью камеры и их перемещение в соответствии с конфигурационным файлом

## Slide 15: Проектирование в САПР Компас 3D

## Slide 16: Печатная плата

## Slide 17: Машинное зрение
OpenCV
Распознавание кода
Позиционирование относительно объекта

## Slide 18
Выполненные задачи на данном этапе
Сделано шасси и подъёмный механизм
Реализовано управление роботом через ROS
Написано мобильное приложение для смартфона и реализовано дистанционное управление
Испытаны функции движения на омни-колесах
Испытана грузоподъёмность
Начато работа с машинным зрением

## Slide 19
Технологии, использованные в проекте
Linux/ROS
ESP32, freeRTOS
OpenCV
Lidar
С, Python, Java
KiCAD, Kompas 3d

## Slide 20
Дальнейшее развитие проекта -
реализация автономности
Доработка конструкции для перевозки разных объектов.
Распознавание стульев, а не аруко меток. Возможно, использование нейросетей для обучения распознавания стульев.

## Slide 21: Демонстрация работы

## Slide 22: Спасибо за внимание

## Slide 23: Дальнейший проект дизайна и безопасности окружающих
Также будет предусмотрено место для ноутбука или другой управляющей техники