## Slide 1
МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И РАССТАНОВКИ СТУЛЬЕВ
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ
Выполнил:
Автор: Семененко Дмитрий
10 класс, ГБОУ школа №1557 имени П. Л. Капицы
Научный руководитель: учитель технологии Нигматулин Руслан Равильевич
г. Зеленоград 2025
Notes: 1

## Slide 2
Notes: 2

## Slide 3
Решаемая задача
Автоматизация ежедневного рутинного физического труда

## Slide 4
Актуальность моего проекта
Человек все еще выполняет много физического труда
Изучение основных технологий автономной мобильной робототехники
Notes: Задача практическая Задачи перед роботом реальные Задачи робота: Навигация и функционал

## Slide 5
Цель проекта
Создать мобильного автономного робота, который сможет перевозить стулья в актовом зале и расставлять их в соответствии с планом.
Актовый зал нашей школы, в котором часто необходимо переставлять мебель для проведения различных мероприятий

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Собрать шасси робота
Разработать и создать механизм подъёма и опускания стула
Отработать алгоритмы автономного передвижения робота и перемещения стула
Разработка сценария работы робота

## Slide 7
Аналоги
Робот-пылесос – это хороший пример робота, у которого качественно отработан алгоритм свободного (не по заданной траектории) передвижения по разным помещениям
Складской робот «Амазон» и робот погрузчик на автопарковке – это хорошие примеры роботов с механизмом подъёма и передвижения по заданной траектории
Notes: Робот пылесос хорошо ездит в помещении а амазон поднимает класс

## Slide 8
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Автономная работа в течение 1 ч
Достаточная манёвренность шасси между столами и стульями в актовом зале
Грузоподъёмность до 8 кг
Стабильная робота механизма подъёма, без перекоса
Дополнительное управление джойстиком

## Slide 9
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Linux, ROS, Arduino Mega, I2C драйверы
4 коллекторных мотор-редуктора;
2 драйвера моторов;
4 спаренных омни-колеса
2 шт. аккумулятора 12 В,
3000 mAh каждый
Предполагаемый запас хода около 1.5 часа
8 моторов
для подъёмного механизма
грузоподъёмность 8 кг
Концевики для гарантированного останова механизма подъёма

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРКИ И ИСПЫТАНИЙ
Подтверждены:
Достаточная грузоподъёмность механизма
Оптимальные габариты шасси
Выявлена необходимость:
Более надежной фиксации стула на платформе

## Slide 11
Структурная схема
Два мотора
первой стойки
Два мотора
второй стойки
Два мотора
третьей стойки
Два мотора
четвёртой стойки
L298P
L298P
ESP32
Драйвера
TETRIX
8 кнопок концевиков
SDA SCL
Моторы
Шасси
I2C
LINUX/ROS
rosserial
Видеокамера
Смартфон андроид
Bluetooth
Notes: На структурной схеме показаны основные элементы моего робота, видеокамера для работы с машинным зрением подключена к компьютеру с фреймворком рос, подключена ардуино мега, в роботе драйвера L298P для подъема и драйвера TETRIX для моторов шасси и ультразвуковые датчики для предотвращения столкновений

## Slide 12
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Notes: По сигналу с видеокамеры робот распознает стул и принимает решение как к нему подъехать, поднимает стул и везет в соответствии с заданной схемой расстановки
12

## Slide 13: вариант расстановки лекционный
вариант расстановки «круг»
Пример смены расстановки

## Slide 14: Алгоритм работы

## Slide 15: Проектирование в САПР Компас 3D

## Slide 16: Печатная плата

## Slide 17: Машинное зрение
opencv
распознавание кода
позиционирование относительно объекта

## Slide 18
Выполненные задачи на данном этапе
Сделано шасси и подъёмный механизм
Реализовано управление роботом через ROS
Написано мобильное приложение для смартфона и реализовано дистанционное управление
Испытаны функции движения на омни-колесах
Испытана грузоподъёмность
Начато работа с машинным зрением

## Slide 19
Дальнейшее развитие проекта -
реализация автономности
Доработка конструкции для перевозки разных объектов
Искусственный интеллект

## Slide 20
Демонстрация работы

## Slide 21: Спасибо за внимание

## Slide 22: Дальнейший проект дизайна и безопасности окружающих
Также будет предусмотрено место для ноутбука или другой управляющей техники